Приложение № 1

к Постановлению

Администрации муниципального

образования Бутрахтинский сельсовет

№ ___ от «___»______2016 г.

Программа

комплексного развития системы

коммунальной инфраструктуры

Администрации

Бутрахтинского сельсовета

на 2017 – 2020 годы

д. Бутрахты 2016 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ БУТРАХТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2017 – 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Бутрахтинского сельсовета на 2017 - 2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) статья 1 п.23 |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Бутрахтинского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Администрация Бутрахтинского сельсовета |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 7 % (46.5 кВт.ч – 20 17 г.); водоснабжение на 5% (1.2 кВт.ч/куб. м – 2017г.); водоотведение на 5% (1.1 кВт.ч/куб. м – 2017г. г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 12.9 %; водоснабжение до 8 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2020 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2017 года по 2018 год; второй этап – с 2018 года по 2020 год; |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 10 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: 10 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения –10.0 млн. руб. Водоотведение: ___ млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения -__ млн. руб ТБО- ___ млн. руб., в т.ч.: мероприятия по приобретению контейнеров для мусора, Электроснабжение: ___ млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения –___. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения –____ млн. руб. |

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ БУТРАХТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Бутрахтинского сельсовета является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Бутрахтинского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Бутрахтинского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры администрации Бутрахтинского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Бутрахтинского сельсовета являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Бутрахтинского сельсовета. Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бутрахтинский сельсовет базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Бутрахтинского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования администрации Бутрахтинского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган администрации Бутрахтинского сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган администрации Бутрахтинского сельсовета сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах администрации Бутрахтинского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Бутрахтинского сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Бутрахтинского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Бутрахтинского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Бутрахтинского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Бутрахтинского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Бутрахтинского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Бутрахтинского сельсовета;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Бутрахтинского сельсовета;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Бутрахтинского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Бутрахтинского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Бутрахтинского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Бутрахтинского сельсовета разрабатывается на период до 2020 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Бутрахтинского сельсовета:

1 этап – 2017 - 2018 годы; 2 этап – 2018 - 2020 годы.

Таблица 1.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования |  |
| 2 | Замена тепловых сетей |  |
| 3 | Приобретение землеройной техники |  |
| 4 | Установка приборов учета |  |
| 5 | Приобретение прибора для обнаружения утечки воды |  |
| 6 | Подготовка ПСД новой центральной котельной |  |
|  | ИТОГО |  |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в д. Бутрахты |  |
| 2 | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
|  | ИТОГО |  |
| Водоотведение |
|  | Реконструкция системы водоотведения: | 10,0 |
| 1 | Капитальный ремонт системы водоотведения в жилых микрорайонах |  |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт системы ОС |  |
|  | ИТОГО | 10,0 |
| ТБО |
| 1 | Проведение агитационной кампании среди населения |  |
| 2 | Приобретение контейнеров для мусора |  |
|  | ИТОГО |  |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция ВЛ-___ КВ |  |
| 2 | Новое строительство объектов системы электроснабжения: |  |
| 3 | Строительство |  |
| 4 | Строительство |  |
|  | ИТОГО |  |
|  | ВСЕГО по администрации Бутрахтинского сельсовета | 10,0 |

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАЦИИ БУТРАХТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 3622 га

Численность населения (2016 г.) – 726 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2016 г.) -  10397 кв. м

Введено в действие жилых домов (2016 г.) –162 кв. м

Число источников (2016 г.):

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения –0.

газоснабжения – 0

полигон бытовых отходов –0

Протяженность сетей (2016 г.):

электрических – 32.73 км

водопроводных –2  км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2016г.):

тепловых в двухтрубном исчислении –0

водопроводных –50%

Отпущено энергии (2016 г.):

тепловой –12.1 тыс. Гкал

электрической –2.2 млн. кВт.ч

воды –1.3кВт.ч/ куб. м

2.1. Территория

Администрация Бутрахтинского сельсовета входит в состав Администрации  Таштыпского района, который находится с северной стороны по правому берегу реки Таштып на северо-восток, вниз по течению, до административной границы с Аскизским районом, далее идет на юг, юго-восток до Тарбаганского хребта, проходит на юго-запад через Тарбаганский хребет до продолжения Абазинского перевала, затем на запад по перевалу до горы без названия, проходит на северо-восток  до реки Таштып. С севера граничит с Имекским сельсоветом, с востока - с Аскизским районом, с юго-востока - с Арбатским сельсоветом, с юго-запада, запада - с Таштыпским сельсоветом.

2.2. Климат

Климат администрации Бутрахтинского сельсовета является резко континентальным. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 214 дней.

Средняя температура января составляет - 30-40 градусов, средняя температура июля 20-40 градуса. При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  администрации Бутрахтинского сельсовета учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

Общая площадь территории администрации Бутрахтинского сельсовета составляет -2309 тыс.га.

Водный фонд представлен реками Бутрахты, Чиланы.

Климат, хотя и называется резко континентальным, в отличии от других регионов, сравнительно мягкий, это позволяет созревать практически всем овощам в открытом грунте и даже плодоносить фруктовым культурам.

Сельское хозяйство в администрации Бутрахтинского сельсовета представляют ООО «Нива», крестьянско-фермерские хозяйства.

Силами Таштыпского ДРСУ, администрации Бутрахтинского сельсовета осуществляется обслуживание сети дорог, обеспечивающее регулярное движение автотранспорта.

2.3. Население

Среднегодовая численность населения Бутрахтинского сельсовета в 2016 году составила 726 чел.

Таблица 2

Численность населения администрации Бутрахтинского сельсовета в 2014 - 2016 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | Темп снижения 2014г. к 2016г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 735 | 731 | 726 | 0 |

В течение 2015 - 2016 годов численность населения администрации Бутрахтинского сельсовета уменьшилось на 1,0 %, наблюдается стабильная тенденция уменьшения численности населения.

Естественный (прирост) снижение населения в 2016 году составил 5 человек. При этом рождаемость составляет 17,6 % от общей численности населения 2009 года. Смертность – 2010 года к уровню 2009 года – 104,9 %. За 2 года рождаемость превышает смертность на 12,7 %.

Таблица 3

Естественное движение населения администрации Бутрахтинского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста 2016/2015 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 12 | 8 | 8 | 0 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | +6 | 0 | +3 |  |

Ежегодный уменьшением численности обусловлен естественным снижением выездом населения за пределы администрации Бутрахтинского сельсовета.

Таблица 4

Миграционное движение населения администрации Бутрахтинского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста 2016/2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. |  | 5 | 4 | -1 |
| 2. | Выбыло | чел. |  | 8 | 4 | -4 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. |  |  |  |  |

В администрации Бутрахтинского сельсовета в начале 2016 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 378 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 107 лиц моложе трудоспособного возраста и лишь 90 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2016 году составила 178. человек, или 58,0 % от общей численности населения. В период с 2015 по 2016 г.г. общая численность трудоспособного населения увеличилась на 15,6 %.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 107 чел. на начало 2016 года

В соответствии с Генеральным планом МО Бутрахтинский сельсовет предполагается стабилизация численности населения МО Бутрахтинский сельсовет.

2.4. Характеристика экономики администрации Бутрахтинского сельсовета

В начале 2016 года на территории администрации Бутрахтинского сельсовета действовало 11 предприятий и организаций. В течение 2015 - 2016 г.г. их количество увеличилось на 1

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 20__ года занимают следующие отрасли экономики:

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 47,7 %

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 1,5 %;

образование – 12,3 %;

Таблица 5

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории администрации Бутрахтинского сельсовета в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста,.% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. |  | 9 | 9 | 0 |
| Обрабатывающие производства | ед. | - | - | - | - |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Образование | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | - | - | - | - |

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики администрации Бутрахтинского сельсовета по числу работающих в 2016 г. занимают следующие отрасли:

Таблица 6

Динамика численности работников администрации Бутрахтинского сельсовета по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста 2017/2016гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 9 | 9 | 9 |  |
| Обрабатывающие производства | чел. | - | - | - | - |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 8 | 7 | 7 |  |
| Образование | чел. | 38 | 39 | 39 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | - | - | - | - |

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории администрации Бутрахтинского сельсовета по видам экономической деятельности за период 2014 - 2016 годов произошло изменение численности работающих в следующих отраслях: увеличение численности наблюдается

Таблица 7

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

| Показатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста 2009/2010 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб | % | млн.руб | % | млн.руб | % |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства МО |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, остающаяся в распоряжении организации |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие |  |  |  |  |  |  |  |

Основным источником инвестиций в 2015 году являются бюджет Республики Хакасия

В течение 2015 – 2016 годов изменилась структура источников инвестиций: произошло уменьшение (снижение) доли собственных средств при увеличении привлеченных.

В 2015- 2016 годах инвестиции бюджетов  остались примерно на одном уровне и на данный момент являются одним из основных источников инвестиций.

Инвестиционные вложения в предоставление прочих коммунальных услуг увеличиваются, но при этом увеличиваются инвестиции в производство и распределение электроэнергии, что может стать одним из условий планового роста объемов производства организаций коммунального комплекса до 2016года. Рост инвестиций во все секторы экономики может создать основу для увеличения нагрузки на коммунальный комплекс.

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2014- 2015 гг. общая площадь жилищного фонда администрации Бутрахтинского сельсовета увеличилась на 0,7 % и в 2015 году составила 10397 кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 11,1 кв. м ( 2,6 % общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, -5954  кв. м (97,4 % от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

Таблица 8

Характеристика жилищного фонда администрации Бутрахтинского сельсовета в 2015 - 2016 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста, 2014/2016 г% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 10067 | 10291 | 10397 |  |
|  | частный |  |  |  |  |  |
|  | государственный |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный |  | 59 | 11 | 11 |  |
| 2 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 128 | 128 | 128 |  |
| 3 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % |  |  |  |  |
|  | канализацией | % |  |  |  |  |
| 4 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | кол-во,% |  |  |  |  |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда администрации Бутрахтинского сельсовета в 2016 г. –осталась без изменений , что составила 0,2 % от общей площади жилищного фонда ( 10397 тыс. кв. м.).

Средняя обеспеченность населения администрации Бутрахтинского сельсовета жильем в 2016 году составила 13,3 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного снижения (увеличения) данного показателя при том, что ввод (выбытие) жилых домов в период с 2015 по 2016 годы практически остался на уровне. Согласно Генеральному плану администрации Бутрахтинского сельсовета планируется увеличение средней жилищной обеспеченности до 17,5 кв. м до 2020 года.

Таблица 9

Ввод в действие жилых домов в администрации Бутрахтинского сельсовета в 2014 - 2016 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | Темп роста, 2009/ 2010 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | кв. м |  |  |  |  |
| организациями | кв. м |  |  |  |  |
| на 1 000 населения | кв. м |  |  |  |  |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению администрации Бутрахтинского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

электроснабжение.

Водоснабжение в д.Бутрахты осуществляет водонапорная башня, в с.Чиланы, д.Карагай имеются личные скважины.

Электроснабжение:

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ОАО Хакасэнергосбыт.

Функцию энергосбыта на территории Бутрахтинского сельсовета осуществляет  ОАО Хакасэнергосбыт.

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение:   Администрация Бутрахтинского сельсовета

Электроснабжение: ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго»

Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки МО

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2017 - 2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

- Генеральный план администрации Бутрахтинского сельсовета, совмещенный с документами территориального планирования.

- Проект плана реализации генерального плана администрации Бутрахтинского сельсовета.

- Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства.

Также учитывались следующие документы организаций, эксплуатирующих инженерные сети:

Производственная программа  в сфере утилизации (вывозка) твердых бытовых отходов на  2017- 2020годы.

При разработке мероприятий по развитию системы электроснабжения учитывались следующие документы:

Инвестиционные программы предприятий.

МО Таштыпский район до 2017 года, разработанная ОАО «Хакасэнерго»

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2017 - 2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Водоснабжение и водоотведение

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

б) Газоснабжение

в) Электроснабжение

- целесообразность строительства новых объектов электрических сетей в 2018 г.  – строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 88-11-05 , с.Чиланы протяженностью 2,25 км.;

2019 г. – строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 88-11-05 д.Бутрахты, протяженностью 1,7 км.;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Водоснабжение и водоотведение

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

б) Электроснабжение

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения  являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

3.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО Бутрахтинский сельсовет осуществляется за счет местного бюджета.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 50 куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 50 куб. м/сут.;

Подача воды в МО Бутрахтинский сельсовет осуществляется по водонапорной  башне.

На балансе находится 2 км водопроводных сетей. Износ составляет 56,3 %.

Инженерно-технический анализ

В МО Бутрахтинский сельсовет существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем природных подземных вод.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям через водораздаточные колонки населению.

Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 50. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО Бутрахтинский сельсовет 2 км. Износ сетей составляет 56,3 %.

Исходная вода поднимается погружными насосами ЭЦВ - 6 и в накопительную емкость (д.Бутрахты водонапорная башня объемом 50 куб.м.

С водонапорной башни вода подается через водораздаточные колонки населению.

Проблемы

Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора.

Технологически существенным недостатком хлорирования является:

Высокая токсичность хлора в отношении вирусов - после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.

Требуемые мероприятия:

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования

Установка эффективного компрессорного оборудования

Использования технологии ультрафиолетового обеззараживании

Таблица 10

Характеристика водопроводной сети МО Таштыпский сельсовет

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 г. | 2016г. | Темп роста, 2015/2016гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 2 | 2 | 150- |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км |  |  | - |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % |  |  | - |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 2 | 2 | 150 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км |  |  | - |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % |  | 10 | - |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | км | - | - | - |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | - |  | - |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | % | - | - | - |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 2 | 2 | - |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | - | - | - |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % |  |  | - |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, от водонапорной башни до потребителя.

Проблемы

Высокая жесткость воды в 2.5 раза выше нормы в  глубинных скважинах.

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (77%), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Строительство новых водозаборных сооружений с качеством воды соответствующим требованиям СанПиН.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2015 г. являются:

население – д.Бутрахты  53,3 %;

3.1.2 Организационный анализ

МО Бутрахтинский сельсовет обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Бутрахтинский сельсовет, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Бутрахтинский сельсовет.

Таблица 11

Основные показатели системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | Тыс. м3/год | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 15,25 | 18,25 | 18,25 |
| 2 | Расход воды на собствен-ные нужды | Тыс. м3/год | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| 2.1 | То же в % к поднятой воде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Подано воды в сеть | Тыс. м3/год | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | Тыс. м3/год | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 4.1 | В том числе населению | Тыс. м3/год | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |

Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Бутрахтинский сельсовет осуществляется за счет местного бюджета.

Существующая подача питьевой воды МО Бутрахтинский сельсовет на муниципальные нужды составляет 50 куб. м/сут., в т.ч.:

населению –50 куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях -10 куб. м/сут.

На балансе МО Бутрахтинский сельсовет находится 2 км водопроводных сетей.

По химическому составу по всем показателям подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации МО Бутрахтинский сельсовет за 2015 год, сметы расходов на 2016 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2017 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по очистке воды:

материалы для очистки;

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Таблица 12

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2015 - 2017 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2015 год | План на период регулирования | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2016/ 2015 г.г. | 2017 2016 г.г. | 2017/ 2011 г.г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. |
| 1. | Расходы на подъем воды | 235,2 | 240,3 | 245,3 | 5,1 | 5 | 10,1 | 33,09 | 19,85 | 20,44 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание |  | 35,2 | 35,5 |  |  |  | 2,1 |  |  |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 235,2 | 240,3 | 245,3 | 5,1 | 5 | 10,1 | 330,9 | 19,85 | 20,44 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 38,5 | 192,7 | 203,8 | 501 | 106 | 529 | 1,7 | 5,5 | 5,4 |
| 1.6 | Цеховые расходы | 113,0 | 79,01 | 108,8 | 70 | 138 | 96 | 5,1 | 2,2 | 2,9 |
| 2. | Расходы на очистку воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Вспомогательные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт и техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Расходы на транспортировку воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Затраты на теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт и техническое обслуживание сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прочие прямые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Оплата льготного проезда работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Почтово-телегр., подписка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Услуги сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Услуги вневед. охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Охрана труда и техника безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего прямые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общехозяйственные расходы | 132 | 185,1 | 200,1 | 53,1 | 15 | 68,1 | 22 | 23 | 22,9 |
| 6. | Общеэксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 56,3 %.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

5. Несоответствие существующих технологий  водоподготовки современным требованиям.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах –0.1 ед./км;

индекс реконструируемых сетей –0.02 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

Таблица 13

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 100 %.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования. Услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей МО Бутрахтинский сельсовет.

4.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Бутрахтинский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

строительство нового водозабора с нормативными параметрами воды.

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Таблица 14

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО Бутрахтинскийсельсовет

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, собственных средств предприятия и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 105.0млн. руб., в т.ч.:

в 2012г.-3.5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения –1.0 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения –2.5 млн. руб.;

в 2013 г. –11.0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения –1.0 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения –10.0 млн. руб.;

в 2014г. –26.0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения –1.0 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения –25.0 млн. руб.;

в 2015 - 2016г.г. –69.5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения –2.0 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения –67.5 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Бутрахтинский сельсовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения и  водопроводных сетей прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2014 г. – 2 единицы;

2015г. – 1 единицы;

2016 г. – 1 единицы.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2014 г. –25.2кВт.ч/куб. м;

2015 г. –16.5кВт.ч/куб. м;

2016 г. –13,05кВт.ч/куб. м.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение МО Бутрахтинский осуществляется от энергосистемы. ОАО «Хакасэнергосбыт» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей.

Потребители-предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта  МО Бутрахтинский сельсовет.

Опорным центром питания для МО Бутрахтинский сельсовет является ОАО «Хакасэнергосбыт», расположенная в 9 км. от МО Бутрахтинский сельсовет.

Основные технологические показатели:

Количество ПС 35/10 кВ-6 ед.

Техническое состояние источников элекроэнергии - удовлетворительное.

Основными проблема эксплуатации источников электроснабжения МО Бутрахтинский сельсовет является:

Отсутствие полного  взаимного резервирования  центров питания, обеспечивающих  электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

Потребители

Потребителями электрической энергии в МО Бутрахтинский сельсовет являются предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО. Электроснабжение осуществляется на напряжении 35, 10, 0,4 кВ. Население МО потребляет – 32,1% и юридические лица - 59,6% электрической энергии.

Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения МО Бутрахтинский сельсовет структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 0.4 кВ от магистральных электрических сетей РЭС. Опорным центром питания для МО Бутрахтинский сельсовет является системная  ВЛ-10 кВ

“88-13” обслуживаемая ОАО «Хакасэнергосбыт». Распределение, передача электроэнергии потребителям МО Бутрахтинский сельсовет осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 35, 10, 0,4 кВ, обслуживаемым ОАО «Хакасэнергосбыт».

Функции энергосбыта на территории МО осуществляет  ОАО «Хакасэнергосбыт».

Материальный баланс системы (фактический)

В 2015 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения МО Бутрахтинский сельсовет составил- 2,2  млн. кВт.ч. Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил- 1,5 млн. кВт.ч. Технологические потери электроэнергии в 2015 г. равны – 0,2 млн. кВт.ч.

В 2016 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить – 1,3 млн. кВт.ч, в 2017 г. – 1,2 млн. кВт.ч .