| СОГЛАСОВАНО: Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия ___________________Т.Г. Романова «___» ______________201___г | УТВЕРЖДАЮ: Глава Бутрахтинского сельсовета _______________С.М.Боргояков «___» _______________201___ г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖНИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ БУТРАХТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

на 2018-2022 годы

ИНН 1909000264/КПП 190901001; ОГРН 1061902001798,

Юридический адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, д.Бутрахты, ул.Кунучакова,22

Пояснительная записка.

Полное наименование:

Администрация Бутрахтинского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование:

Администрация Бутрахтинского сельсовета

Юридический адрес:

655740 Республика Хакасия, Таштыпский район, д.Бутрахты, ул.Кунучакова,22

Фактический адрес:

- Таштыпский район, д.Бутрахты, ул.Подгорная,2А (водозаборная скважина)

Источники водоснабжения:

Источником водоснабжения д.Бутрахты являются водозаборная скважина и водонапорная башня, которые обеспечивают подачу воды в водоразборные колонки.

Ответственный за осуществление производственного контроля:

Боргояков Семен Михайлович, глава Бутрахтинского сельсовета

Перечень форм учета и отчетности:

- Журнал учета прохождения медицинских осмотров

- Журнал учета качества питьевой воды.

- Журнал учета аварийных ситуаций

Предварительным и периодическим медосмотрам, а также профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники:

| № п\п | Ф.И.О. сотрудника | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бобров Юрий Григорьевич | электрик |

1. Общее положение производственного контроля качества питьевой воды.

- Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее-производственный контроль) проводится Администрацией Бутрахтинского сельсовета в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

- Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением.

- Производственный контроль качества питьевой воды производится в местах водозабора из источника водоснабжения, а так же в точках распределительной сети.

2. Гигиенические требования.

Вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном
отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные свойства.

Таблице 1. Микробиологигеские и паразитологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные Колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующихся колоний бактерий в 1 мл | Не более 50 |

Таблица 2. Общая минерализация

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | единицы pН | в пределах 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |
| Неорганические вещества |
| Алюминий (Al) | мг/л | 0,5 |
| Барий (Ва) | мг/л | 0,1 |
| Бериллий (Ве) | мг/л | 0,0002 |
| Бор (В, суммарно) | мг/л | 0,5 |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | 0,001 |
| Марганец (Мn, суммарно) | мг/л | 0,1 |
| Медь (Сu, суммарно) | мг/л | 1,0 |
| Молибден (Мо, суммарно) | мг/л | 0,25 |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,05 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 |
| Нитраты (по ) | мг/л | 45 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0,0005 |
| Свинец (Рb, суммарно) | мг/л | 0,03 |
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 |
| Стронций (Sr) | мг/л | 7,0 |
| Сульфаты (SO) | мг/л | 500 |
| Фториды (F) | мг/л | 1,5 |
| Хлориды (Сl) | мг/л | 350 |
| Хром (Сr ) | мг/л | 0,05 |
| Цианиды (CN'') | мг/л | 0,035 |
| Цинк (Zn) | мг/л | 5,0 |
| Гамма-ГХЦГ (линдан) | мг/л | 0,002 |
| ДДТ (сумма изомеров) | мг/л | 0,002 |
| 2,4-Д | мг/л | 0,03 |
| Нитриты | мг/л | 3.0 |
| Аммиак | мг/л | 2,0 |

Таблице 3. Органолептические и обобщенные показатели

| Показатели | Единицы измерения | нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | баллы | 2 |
| Цветность | градусы | 20 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину или мг/л (по каолину) | 2.6 1,5 |

Таблице 4. Радиационная безопасность

| Показатели | Единицы измерения | Показатели радиационной безопасности |
| --- | --- | --- |
| Суммарные показатели |
| Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0,2 |
| Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1,0 |
| Радионуклиды |
| Радон222 (Rn) | Бк/кг | 60 |

3. Контроль качества воды.

- В соответствии с законодательством «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» за качеством воды должен осуществляться производственный контроль и санитарно - эпидемиологический надзор в местах водозабора и водопроводной  системе.

Таблица 5. Перечень контролируемых точек отбора проб  в местах водозабора и водопроводной системе

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина | д.Бутрахты, ул.Подгорная,2А |
| 2 | Водоразборная колонка | д.Бутрахты, ул.Школьная,8 |

Таблица 6. Периодичность отбора проб в местах водозабора

| Виды показателей | Количество проб в течение года для подземных источников не менее |
| --- | --- |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) |
| Неорганические и органические химические вещества | 1 |
| Радиологические | 1 |

Таблица 7. Календарный график отбора проб  в местах водозабора (скважины)

| Виды показателей | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| Органолептические |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| Обобщенные показатели |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| Неорганические и органические химические вещества |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиологические показатели |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8. Периодичность отбора проб в распределительной сети

| №п/п | Виды показателей | Количество проб в течении 1 года для подземных источников не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микробиологические | 12 |
| 2 | Органолептические | 12 |

Таблица 9. Календарный график отбора проб воды в распределительной сети

| Виды показателей | Количество проб в течении 1 года для подземных источников не менее | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические | 12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Органолептические | 12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Таблица 10. Методики определения контролируемых показателей

| № п\п | Контролируемый показатель | Методика анализа | Организация выполняющая анализы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нитраты (по NO3) | Колориметрический метод с салициловокислым натрием (ГОСТ 18826-73) | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 2 | Аммиак | ГОСТ 4192-82 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 3 | Нитриты | Определение массовой концентрации нитритов (ГОСТ 4192-82) | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 4 | Хлориды | Определение сод. Хлориона в воде титрованием азотнокислой ртутью в присутствии | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 5 | Сульфаты | Турбидиметрический метод (ГОСТ 4389-72) | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 6 | Жесткость | Метод определения общей жесткости (ГОСТ 4151-72) | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | Метод определения содержания сухого остатка (ГОСТ 18164-72 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 8 | Окисляемость | Перманганатный метод | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 9 | Водородный показатель | ПНДФ 14.1:2.3.4.121-97 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 10 | Железо (суммарно) | ГОСТ 4011-72 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 11 | Кадмий (суммарно) |  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 12 | Свинец (суммарно) |  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 13 | Марганец (суммарно) | ГОСТ 4974-72 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 14 | Медь (суммарно) | ГОСТ 4388-72 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 15 | Молибден | ГОСТ 18308-88 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 16 | Мышьяк | ГОСТ 4152-72 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 17 | Ртуть |  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 18 | Свинец | ГОСТ 18293-72 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 19 | Цинк | ГОСТ 18293-72 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 20 | Фториды | ГОСТ 4386-81 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 21 | Гамма – ГХЦГ (лидан) |  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 22 | ДДТ (сумма изомеров) |  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 23 | 2,4-Д |  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 24 | Общая альфа-активность |  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 25 | Общая бета-активность |  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 26 | Радон (222Rn) |  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 27 | Запах | Органолептический метод определения запаха (ГОСТ 3351-74) | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 28 | Привкус | Органолептический метод определения вкуса (ГОСТ 3351-74) | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 29 | Цветность | Фотометрический метод определения цветности (ГОСТ 3351-74) | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 30 | Мутность | Фотометрический метод определения цветности (ГОСТ 3351-74) | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ» |
| 31 | Термотолерантные колиформные бактерии | Определение термотолернатных колиформных бактерий титрационным методом | Территориальный отдел в г.Абазе, Аскизском и Таштыпском районах |
| 32 | Общие колиформные бактерии | Определение общих колиформных бактерий титрационным методом | Территориальный отдел в г.Абазе, Аскизском и Таштыпском районах |
| 33 | Общее микробное число | Определение общего числа микроорганизмов, образующих колонии на питательной среде | Территориальный отдел в г.Абазе, Аскизском и Таштыпском районах |

3.2. Производственный контроль качества воды в соответствии с рабочей программой осуществляется по договору с аккредитованной лабораторией.

3.3. Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества воды допускаются метрологические аттестованные методики, соответствующие требованиям ГОСТ 8.563-96 и ГОСТ 27384-87. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

4. Планово - профилактические работы на системе водоснабжения.

4.1. Текущий осмотр системы водоснабжения проводится 2 раза в год для принятия решения о ремонтах и готовности к осенне - зимнему периоду.

4.2. Текущий ремонт водопроводной сети в летний ремонтный период.

4.3. Капитальный ремонт сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой и промывки с дезинфекцией труб.

4.4. Аварийный ремонт во время аварийных ситуаций

4.5. Промывка сетей с дезинфекцией по мере необходимости.

4.6. Отбор проб на все виды анализов согласно графика отбора проб.

5. Краткое описание технологического процесса.

Источником водоснабжения д.Бутрахты являются водозаборная скважина и водонапорная башня, которые обеспечивают подачу воды в водоразборные колонки.

6. Перечень возможных аварий ситуаций связанных с остановкой

производства.

  - Прекращение подачи электроэнергии.

  - Выход из строя глубинного насоса;

  - Неудовлетворительные анализы воды.

  - Порывы на системе водоснабжения;

  - Попадание талых вод в систему водоснабжения;

  - Промерзание водопроводных сетей;

  - Другие ЧС создающие угрозу санитарно - эпидемиологическому благополучию населения;

6.8. При возникновении аварийных ситуаций необходимо незамедлительно сообщать в

Территориальный отдел в г.Абазе, Аскизском и Таштыпском районах 8 (390-45) 9-25-02

7. Перечень санитарных правил.

7.1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. №52-ФЗ.

7.2.  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

7.3.  СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

7.4. ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

7.5. ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

7.6. ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде, водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

7.8.  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»,

  - Постановление Правительства РФ №554 от 24 июля 2000 г. «Положение о

государственном санитарно - эпидемиологическом нормировании».

# 7.10. Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ.

# 7.11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

7.12. Постановление Правительства РФ от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

7.13. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

7.14. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Заключительные положения

8.1. При несоответствии результатов анализов отобранных проб санитарным нормам и правилам, Администрация Бутрахтинского сельсовета осуществляет мероприятия по приведению качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. О несоответствии питьевой воды информирует Территориальный отдел в г.Абазе, Аскизском и Таштыпском районах 8 (390-45) 9-25-02.

8.2. Рабочая программа предоставляется для согласования в Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия. Рабочая программа утверждается на срок не более 5 лет. В течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

8.3.     Рабочая программа разработана в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01 и ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласно графику проводить контроль качества воды водоисточника и разводящей сети. | постоянно | глава |
| 2 | Произвести ремонт водопроводных сетей и сооружений. Замена изношенных участков и сетей. | ежегодно | глава |
| 3 | Регулярно анализировать работу скважины. | ежемесячно | глава |
| 5 | Оперативно производить ликвидации аварий и своевременно оповещать органы санэпиднадзора. | постоянно | глава |